## Slide 1
쉬는시간 안내 전광판 — 시스템 구조 및 로직
존슨일렉트릭 · 6개 공정 IoT 체감온도계 기반 폭염 대응 자동 판정 시스템
① IoT 센서 6개
공정별 설치
10분마다 전송
→
② Air365 API
케이웨더 클라우드
체감온도(sense_temp)
→
③ GitHub Actions
10분마다 자동 호출
(무료, 24시간)
→
④ Supabase DB
측정 기록 누적 저장
(무료)
→
⑤ 전광판 화면
Vercel 배포
15초마다 자동 갱신
판정 로직
고정 판정 시각 6개: 03:00, 07:00, 09:00, 15:00, 17:00, 23:00 측정창: 판정 시각(T) 기준 T-60분~T-30분 30분간, 10분 간격 3회 측정 판정 기준: 6개 공정 전체 평균 체감온도 33℃ 이상 → 쉬는시간 부여 표시 방식: 측정창 종료 시점부터 다음 측정창 종료 시점까지 판정 결과 유지 예시: 08:00~08:30 평균 ≥ 33℃ → 09:00~09:10 "쉬는시간 부여" 표시
운영 방식
접속: 인터넷 되는 아무 컴퓨터/브라우저에서 전용 URL 접속만 하면 동일하게 표시 (설치 불필요) 데이터 수집: GitHub Actions가 10분마다 자동으로 Air365 API 호출 → Supabase에 누적 저장 (사람 개입 불필요) 화면 갱신: 화면이 15초마다 자동으로 최신 판정을 다시 계산·표시 (새로고침 불필요) 비용: 전 구간 무료 (GitHub Actions, Supabase, Vercel 모두 무료 티어) 장애 대응: 데이터 조회 실패 시 5초 내 자동으로 임시값 전환, 화면 멈춤 없음
현재 진행 상태 화면·수집 파이프라인 구축 및 검증 완료 (①②단계 제외 전부 실동작 확인). 센서 배송 중 · 업체 API 키 수령 대기 중 — 키 등록 즉시 실데이터로 자동 전환.
board-seven-rho.vercel.app
2026-07-02